## Slide 1: Einführung in die Programmierung mit dem Arduino Mikrocontroller Webbasierte Einführung in die Open-Source-Programmierung für Metall- und Elektroberufe und das Technische Gymnasium
Version 1.1
Programmieren mit dem Arduino
Autor: Joachim Grund, Ralph Peter Dröge

## Slide 2
Vier industrielle Revolutionen
Industrie 1.0 Mechanisierung von Produktionsanlagen mithilfe von Wasser- und Dampfkraft (1770)
Industrie 2.0 Elektrifizierung der Produktion für eine arbeitsteilige Massenfertigung (1870)
Industrie 3.0 Automatisierung durch Einsatz von Elektronik, IT und Roboter (1965)
Industrie 4.0 Vernetzung auf Basis von Cyber-Physical- Systems (CPS) (heute)
Programmieren mit dem Arduino
Autor: Joachim Grund, Ralph Peter Dröge

## Slide 3
Bild-Quellen:
Kaffeemaschine: https://www.iconfinder.com/icons/5079029/beverage_coffee_drink_machine_maker_shop_icon, Lizenz: CC 3.0 Drone: https://www.iconfinder.com/icons/5489509/aviation_camera_drone_flying_surveillance_icon, Lizenz: CC 3.0 Roboter: https://www.iconfinder.com/icons/3088379/astronomy_moon_rover_robot_rover_space_icon, Lizenz: CC 3.0 Waschmaschine: https://www.iconfinder.com/icons/733996/clean_laundry_machine_wash_washing_icon, Lizenz: CC 3.0 3D-Drucker: https://www.iconfinder.com/icons/3427247/3d_printer_machine_model_print_printer_printing_icon, Lizenz: CC 3.0
Einsatz von Mikrocontrollern
Programmieren mit dem Arduino
Autor: Joachim Grund, Ralph Peter Dröge

## Slide 4
Bild-Quelle: Depositphotos.com, Lizenz: https://de.depositphotos.com/license.html
Einstieg in die Programmierung mit dem Arduino Mikrocontroller (Open Source Projekt)
PHP
Perl
Python
Basic
C#
Java
Swift
Lisp
Scala
C++
Programmieren mit dem Arduino
Autor: Joachim Grund, Ralph Peter Dröge

## Slide 5
Volle Virtualisierung mit TinkerCAD von Autodesk

## Slide 6
Mit Bauteilen, Schaltung und Programmcode
Programmieren mit dem Arduino
Autor: Joachim Grund, Ralph Peter Dröge
Bild-Quelle: BSZ Bietigheim-Bissingen

## Slide 7
Hohlbuchse
externe Stromversorgung (min. 7 bis max. 12 Volt)
für Hohlstecker mit 5,5 mm Außen- und 2,1 mm Innendurchmesser
nur nötig, wenn keine USB- Verbindung vorhanden ist
Aufbau eines Arduinos
USB-Anschluss
Stromversorgung
Programm-Upload
Serielle Schnittstelle
I2C-Pins (SCL und SDA):
Serielle Datenausgabe (u. a. für LCDs)
Reset-Button
14 digitale Pins:
Signal-Eingänge für digitale Sensoren (5 V)
Signal-Ausgänge für digitale Schaltungen (5 V)
Pins mit Tilde-Zeichen: PWM-Modulation möglich
Strombuchse
5 V, 3.3 V und Ground-Anschluss für externe Schaltungen
Mikrocontroller Atmega 328P:
Recheneinheit
Arbeitsspeicher
Speicher für Quellcode
ISP
Programmierung neuer Mikrocontroller (mit einem Bootloader)
Analog-Pins (6 Stück)
Signaleingänge für analoge Sensoren (0 bis 5 V)
Programmieren mit dem Arduino
Autor: Joachim Grund, Ralph Peter Dröge
Bild-Quelle: BSZ Bietigheim-Bissingen

## Slide 8
Arduino-IDE
Bild-Quellen: arduino.com, Depositphotos.com, Lizenz: https://de.depositphotos.com/license.html
IDE (engl. integrated development environment)
EVA-Prinzip
Ausgabe
Eingabe
Verarbeitung
Programmieren mit dem Arduino
Autor: Joachim Grund, Ralph Peter Dröge

## Slide 9
Farbcode für die Leitungen
Eingangssignale in Grün
Spannungsversorgung in Rot
Masse (Minuspol) in schwarz
Ausgangssignale bunt
Programmieren mit dem Arduino
Autor: Joachim Grund, Ralph Peter Dröge
Bild-Quelle: BSZ Bietigheim-Bissingen

## Slide 10
Erstes Projekt: Warnlicht Eine LED soll einmal pro Sekunde kurz aufblitzen.
// Autor: Name und Vorname
// Date:
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(13, LOW);
delay(950);
}
Setup-Routine (einmalig)
Loop-Routine (permanenter Zyklus)
Kopf mit Beschreibung
Programmieren mit dem Arduino
Autor: Joachim Grund, Ralph Peter Dröge
Bild-Quelle: BSZ Bietigheim-Bissingen

## Slide 11
Achtung konzentrieren, neuer wichtiger Inhalt!
Aufgabe auf dem Arbeitsblatt lösen
Aufgabe mit dem PC umsetzen
Zusatzaufgabe für Programmier-Profis
zusätzliche Informationen (Bilder, Internetseiten, Videos)
Bild-Quellen:
Köpfe mit Zahnrädern: https://www.iconfinder.com/icons/4229496/cogwheel_finance_gears_team_teamwork_work_icon, Lizenz: CC 3.0 Kugelschreiber: https://www.iconfinder.com/icons/290134/draw_edit_pen_pencil_write_icon, Lizenz: Free for commercial use Desktop-Computer: https://www.iconfinder.com/icons/1291756/computer_designer_imac_monitor_technology_icon, Lizenz: CC 3.0 Krone: https://www.iconfinder.com/icons/4230518/crown_king_icon, Lizenz: CC 3.0
Programmieren mit dem Arduino
Autor: Joachim Grund, Ralph Peter Dröge

## Slide 12
Selbstorganisierte
Produktion
Fertigungs- und Serviceprozesse werden von intelligenten Maschinen koordiniert
Vernetzung
von Produktion mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik
Neue Anforderungs-bereiche
Digitalisierung
Maschinen- und Programmierkenntnisse sind notwendig
Kooperation
Menschen, Maschinen, Anlagen und Produkte miteinander kommunizieren
Bedeutung für die Schule
Programmieren mit dem Arduino
Autor: Joachim Grund, Ralph Peter Dröge

## Slide 13
Quellen: https://www.lernfabrik-bietigheim.de/anlage/
Bildungsplan: https://www.ls-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/ls-bw/Bildungspläne/Berufliche%20Schulen/bs/bs_berufsbez/BS_Mechatroniker_18_4011.pdf
Kontinuierlicher Anpassungsprozess
Aktuelles Beispiel: Lernfabrik 4.0
Anpassung der Lehrplaninhalte
Beispiel: Lehrplan MechatronikerInnen, Fassung 2018
„Aufgrund der Komplexität der Industrie 4.0 durch Verzahnung von Produktion, Automation,
Informations- und Kommunikationstechnologien wird von den Unternehmen ein hohes Maß an
Kompetenzen aus diesen Bereichen gefordert.“
Bedeutung für die Schule
Foto: BSS/Eberl
Programmieren mit dem Arduino
Autor: Joachim Grund, Ralph Peter Dröge

## Slide 14
Quelle: https://www.ls-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen /ls-bw/Bildungspläne/Berufliche%20Schulen/bs/bs_berufsbez/BS_Mechatroniker_18_4011.pdf
Beispiel Lernfeld 8
Bedeutung für die Schule
Programmieren mit dem Arduino
Autor: Joachim Grund, Ralph Peter Dröge