## Slide 3: Sicherheitsbelehrung: Arbeiten im Chemie-Labor

## Slide 4: Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
Im Labor darf nur mit langen Hosen und geschlossenen Schuhen gearbeitet werden
Die ausgehändigte persönliche Schutzausrüstung (z.B. intakte Schutzbrille, Schutzhandschuhe) muss ordnungsgemäß benutzt werden (Kittel zuknöpfen, nur im Laborbereich tragen, usw.) – Tragen Sie immer einen geschlossenen Kittel und eine intakte Schutzbrille!
Rauchen, Essen, Trinken und Schminken sind im Labor verboten
Bei schwangeren Frauen: Rücksprache halten (vgl. Gefährdungsbeurteilung Schwangerschaft/ Mutterschutz)
Taschen, Jacken und Flaschen außerhalb des Labors aufbewahren
Lange Haare und Kleidungstücke so tragen bzw. zusammenbinden, dass sie nicht stören können

## Slide 5: Umgang mit Chemikalien
Achten Sie auf einen sauberen und sorgfältigen Umgang sowie umsichtiges und vorsichtiges Verhalten
Sämtlichen Anweisungen, Versuchsvorschriften und Hinweise sind Folge zu leisten
Geschmacksproben und das Pipettieren mit dem Mund sind strengstens verboten.
Beim Arbeiten mit feuergefährlichen Stoffen dürfen sich in der Nähe keine Zündquellen oder Wärmequellen wie offene Flammen oder Heizplatten befinden.
Verschüttete Flüssigkeiten sind je nach Art zu verdünnen, neutralisieren und aufzunehmen. Bei Unsicherheiten fragen Sie das Laborpersonal!
Beachten Sie die korrekte Entsorgung der Chemikalien entsprechend der Hinweise

## Slide 6: Der Begriff „Gefahrstoff“
Gefahrstoffe sind chemische Stoffe oder Zubereitungen, die
explosionsgefährlich,
hoch- bzw. leichtentzündlich,
Brandfördernd,
(sehr) giftig,
gesundheitsschädlich,
ätzend,
reizend,
umweltgefährlich,
kanzerogen,
fruchtschädigend oder
erbgutverändernd sind,
oder andere chronische schädigende Eigenschaften haben.
Beachten Sie die H (Hazard-Statement)- und P (Precautionary-Statement)-Sätze aller Chemikalien mit denen Sie arbeiten!

## Slide 7: Der Begriff „Gefahrstoff“

## Slide 8: Gefahren: Knallgasversuch (Micro-Scale)
Reaktionsgleichungen:
2 HAc + Mg → MgAc2 + H2 (Entstehung von Wasserstoff; HAc = Essigsäure)
2 H2 + O2 → 2 H2O (Knallgasreaktion)
  Schutzbrille
  Ggf. Handschuhe
  Besonders vorsichtiges und umsichtiges Arbeiten

## Slide 9: Gefahren: Verbrennung von Eisenwolle
  Schutzbrille
  Besonders vorsichtiges und umsichtiges Arbeiten
  Maßnahmen zum Brandschutz

## Slide 10: Gefahren: Säure-Base-Titration
Reaktionsgleichung: HCl(aq) + NaOH(aq) → H2O(l) + NaCl(aq) (Neutralisationsreaktion)
Konzentrationen im Bereich von 0,1 mol/l
  Schutzbrille
  Handschuhe
  Besonders vorsichtiges und umsichtiges Arbeiten

## Slide 11: Einstufung von Gefahrstoffen

## Slide 12: Einstufung von Gefahrstoffen

## Slide 13: Einstufung von Gefahrstoffen

## Slide 14: Verhalten bei Unfällen und erste Hilfe
Ruhe bewahren und überstürztes unüberlegtes Handeln vermeiden.
Gefährdete Personen warnen, ggf. zum Verlassen der Räume auffordern.
Laborleitung / Praktikumsleitung informieren
Erste Hilfe Maßnahmen ergreifen. Personenschutz geht vor Sachschutz!
Versuchsanordnung sichern; ggf. Not-Aus-Schalter betätigen; Strom, Gas und ggf. Wasser abschalten (Kühlwasser muss weiterlaufen).
Entstehungsbrand mit Eigenmitteln löschen (Feuerlöscher, Löschdecke, Sand); auf eigene Sicherheit achten; Feuerwehr informieren.
Feuer / Unfall: NOTRUF: 112
Notruf: 089 289 112
Notruf aus dem Uni-Netz: 112

## Slide 15: Rettungssymbole und Einrichtungen im Labor
Machen Sie sich mit dem Labor und den Sicherheitsrichtungen vor Ort vertraut. Wo finden Sie was?
Im Fall eines Unfalls machen Sie unmittelbar Gebrauch von Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kasten, Gas-Notabsperrung und Augendusche

## Slide 16
Sachgerechte Entsorgung
Gefahrstoffe dürfen grundsätzlich nicht im Ausguss entsorgt werden
Gefahrstoffe und deren Reste werden in den dafür vorgesehenen Behältern gesammelt
Ansprechpersonen geben Hinweise zur Entsorgung
Bitte Ansprechpersonen Bescheid sagen, wenn etwas verschüttet/verspritzt wurde

## Slide 17: Fragen?
…dann bitte das Dokument zur Belehrung unterschreiben 