## Slide 1: DASM – Betriebsverhalten, Kennlinie
Um das Betriebsverhalten, das Verhalten des Drehstromasynchronmotors bei verschiedenen Belastungen, beurteilen zu können, muss man dessen Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie kennen:
Dies ist die typische Kennlinie eines zweipoligen DASM (Drehfelddrehzahl ns = 3000 min-1).
Chart: n in 1/min

## Slide 2: DASM – Betriebsverhalten, Kennlinie
Aus der Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie lässt sich ablesen, mit welcher Drehzahl der DASM bei unterschiedlich großen Belastungen läuft bzw. welches Drehmoment der DASM bei unterschiedlichen Drehzahlen entwickelt:
Bei der Synchrondrehzahl ns=3000 min-1 wird ja, wie wir wissen, kein Läuferstrom induziert, also kein Drehmoment erzeugt. M ist gleich 0, wie aus der Kennlinie hervorgeht.
Chart: n in 1/min
M

## Slide 3: DASM – Betriebsverhalten, Kennlinie
Der DASM hat laut Leistungsschild eine Bemessungsdrehzahl nN von 2900 min-1, dann beträgt das Bemessungsmoment MN = 10 Nm:
Chart: n in 1/min
MN

## Slide 4: DASM – Betriebsverhalten, Kennlinie
Wird der DASM mit einem Lastmoment ML belastet, welches gerade dem Bemessungsmoment entspricht, dann dreht er sich mit der Drehzahl 2900 min-1:
Chart: n in 1/min
ML

## Slide 5: DASM – Betriebsverhalten, Kennlinie
Das Lastmoment ML kann durchaus auch höher als das Bemessungsmoment des DASM sein. Der Motor wird (kurzzeitig) überlastet, die Drehzahl nimmt ab:
Chart: n in 1/min
ML

## Slide 6: DASM – Betriebsverhalten, Kennlinie
Das Lastmoment ML kann durchaus auch höher als das Bemessungsmoment des DASM sein. Der Motor wird (kurzzeitig) überlastet, die Drehzahl nimmt ab:
Chart: n in 1/min
ML

## Slide 7: DASM – Betriebsverhalten, Kennlinie
Das Lastmoment ML kann durchaus auch höher als das Bemessungsmoment des DASM sein. Der Motor wird (kurzzeitig) überlastet, die Drehzahl nimmt ab:
Chart: n in 1/min
ML

## Slide 8: DASM – Betriebsverhalten, Kennlinie
Das Lastmoment ML kann durchaus auch höher als das Bemessungsmoment des DASM sein. Der Motor wird (kurzzeitig) überlastet, die Drehzahl nimmt ab:
Die Drehzahl hat sich auf 2800 min-1 verringert.
Die Drehzahl verändert sich bei Laständerungen immer soweit, bis das Drehmoment des Motors dem Lastmoment entspricht. (grüne Linie und Kennlinie des DASM schneiden sich!)
Chart: n in 1/min
ML

## Slide 9: DASM – Betriebsverhalten, Kennlinie
Wie stark darf der DASM überhaupt belastet werden?
Das maximale Drehmoment entspricht dem sogenannten Kippmoment MK.
Das Lastmoment ML muss immer kleiner sein als das Kippmoment, sonst bleibt der Motor stehen.
Chart: n in 1/min
ML
MK

## Slide 10: DASM – Betriebsverhalten, Kennlinie
Dies ist also der stabile Bereich der Kennlinie. In diesem Bereich kann der Motor betrieben werden.
Die Kennlinie in diesem Bereich ist nahezu linear. Der DASM verhält sich in diesem Bereich ähnlich wie ein Gleichstrommotor.
Chart: n in 1/min
MK

## Slide 11: DASM – Betriebsverhalten, Kennlinie
Den rot markierten Bereich der Kennlinie durchläuft der DASM nur beim Hochlaufen (Beschleunigen) aus dem Stillstand. Der DASM kann nicht dauerhaft in diesem Bereich der Kennlinie betrieben werden (z.B. mit 1000 min-1).
Chart: n in 1/min
MK

## Slide 12: DASM – Betriebsverhalten, Kennlinie
Es gibt noch weitere markante Punkte in der Kennlinie:
das Anlaufmoment MA und das Sattelmoment MS.
Das Anlaufmoment entwickelt der DASM direkt beim Einschalten (noch im Stillstand).
Danach geht das Drehmoment etwas zurück auf einen Minimalwert, das Sattelmoment.
Chart: n in 1/min
MS
MA

## Slide 13: DASM – Betriebsverhalten, Kennlinie
Zusammenfassung:
MA - Anlaufmoment
MS - Sattelmoment
MK - Kippmoment
MN - Bemessungsmoment
Chart: n in 1/min
MK
MS
MA
MN