Informationen zur Gruppenphase

- Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld

| Lernfeld: Nr. 11P: Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen(80 UStd.) 3. Ausbildungsjahr |
| --- |
| Nr. | Abfolge der Lernsituationen | Zeitrichtwert | Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan |
| 11P.1 | Kundenreklamation: Fensterheber der Beifahrertür def. | 20 |  |
| 11P.2 | Fehlerlampe ESP leuchtet dauernd | 16 |  |
| 11P.3 | Nach Karosseriereparatur sind die Infotainment-Systeme o.F. | 10 |  |
| 11P.4 | LIN – Bremse? LW-Verst. Turbo? Massef. unter Last (Ideen) | Zu klären! |  |

- Gestaltung von Lernsituationen

| Nr. Ausbildungsjahr: 3 Bündelungsfach: Diagnose Lernfeld Nr. 11P (80 UStd.): Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen Lernsituation Nr.11P.3 (10 UStd.): Nach einer Karosseriereparatur sind die Infotainment-Systeme ohne Funktion |
| --- |
| Einstiegsszenario Nach Karosseriereparatur ist das komplette Infotainment-System eines Audi ohne Funktion. Da die beteiligten Geräte mit einem Most-Bus vernetzt sind, wird der Fehler im Bus vermutet. (Fehlerursache: Am CD-Wechsler wurden die beiden Most-Bus-Leitungen versehentlich vertauscht. Die Eigendiagnose wird den CD-Wechsler als defekt ausweisen, Überprüfung des LWL mit einer Schleife scheint dies zu bestätigen.) | Handlungsprodukt/Lernergebnis ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung |
| Wesentliche Kompetenzen Identifizieren die an den Most-Bus angeschlossene Fahrzeugausstattung (Netzwerkpläne, Bus-Topologie) Beschreiben die Ring-Struktur des Most-Bus und deren Auswirkung auf Diagnosemöglichkeiten und Systemverhalten Führen eine Diagnose an vernetzten Systemen (hier: Ringbruchdiagnose) durch Analysieren und bewerten Fehlereinträge und tauschen Systemkomponenten aus Überprüfen den Reparaturerfolg, planen eine weiter gehende Fehlersuche Erproben verschiedene Methoden der | Konkretisierung der Inhalte Merkmale Most-Bus: Lichtwellenleiter, Ringstruktur, Komponenten (FOT), Dämpfung Reparaturmöglichkeiten LWL, Herstellervorgaben Eigendiagnose: Ringbruchdiagnose anwenden LWL-Leitungen prüfen (Sichtprüfung, LWL-Schleife, Most-Repeater) |
| Lern- und Arbeitstechniken |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle |
| Organisatorische Hinweise z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation |